## Slide 1: 学生用・教員用 ネットワーク分割のご提案
ドットシンク株式会社 小野 隆士
学校法人小津奨学会 名古屋経営会計専門学校 御中

## Slide 2: ご提案比較
■物理ケーブル追加＋機器設定作業
■既存ケーブル＋機器設定作業（仮想LAN）
学生用と職員用のネットワークを物理ケーブルで分割して構成
アクセスポイントに学生用・職員用の 2本のケーブルを配線
アクセスポイントから配線する電源供給ができる PoE SW
HUB に新しく買い換え
※ 現在 PoE は 8ポート、アクセスポイント
ネットワーク機器設定
アクセスポイント：ゲストLAN停止、2ネットワーク用 SSID 設定
ルータ：VLAN設定、2ネットワーク間のアクセス制限設定
2ネットワーク用 動的 IPアドレス配布（DHCP）設定
既存のLANを仮想的に分割して構成
既存のLANケーブルを学生用・職員用に分割
ネットワーク機器設定
アクセスポイント：ゲストLAN停止、2ネットワーク用 SSID 設定
ルータ：VLAN設定、2ネットワーク間のアクセス制限設定
2ネットワーク用 動的 IPアドレス配布（DHCP）設定

## Slide 3: ご提案 学生用 ／ 職員用ネットワーク分離（物理LAN）
SSID：nmac-ap（学生用）
SSID：1gou-jimu（職員用）
無線LAN AP
WAB-M1775-PS
SSID：nmac-ap（学生用）
SSID：1gou-jimu（職員用）
SSID：nmac-ap（学生用）
SSID：1gou-jimu（職員用）
SSID：nmac-ap（学生用）
SSID：1gou-jimu（職員用）
PoE SW HUB
BS-MP2012
SSID：nmac-ap（学生用）
SSID：1gou-jimu（職員用）
既存 LANケーブル
新設 LANケーブル
＊VLAN設定追加
＊VLAN設定追加
＊新規 PoE HUB 購入
＊フロア間
ネットワーク工事
2F へ

## Slide 4: ご提案 学生用 ／ 職員用ネットワーク分離（仮想LAN）
SSID：nmac-ap（学生用）
SSID：1gou-jimu（職員用）
SSID：nmac-ap（学生用）
SSID：1gou-jimu（職員用）
無線LAN AP
WAB-M1775-PS
共有フォルダ
192.168.0.0 職員用ネットワーク
192.168.169.0 学生用ネットワーク
学生 端末
職員 端末
既存 LANケーブル
仮想的（VLAN）に 2つのネットワーク
相互通信を拒否
＊VLAN設定追加
＊VLAN設定追加
＊VLAN設定追加
PoE SW HUB
BS-GS2008P
ルータ RTX830
＊ネットワーク設定
＊共有フォルダ設定
：
：

## Slide 5: 費用比較
■物理ケーブル追加＋機器設定作業
■既存ケーブル＋機器設定作業